Description des principaux connecteurs du PC

Connecteur P8 et P9 d'alimentation de la carte mère.

| Broche | Couleur | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | orange | Power Good |
| 2 | rouge | + 5V DC |
| 3 | jaune | + 12V DC |
| 4 | bleu | + 12V DC |
| 5 | noir | Masse |
| 6 | noir | Masse |
| 7 | noir | Masse |
| 8 | noir | Masse |
| 9 | blanc | - 5V DC |
| 10 | rouge | + 5V DC |
| 11 | rouge | + 5V DC |
| 12 | rouge | + 5V DC |

2.Connecteurs d'alimentations des lecteurs 5"1/4 et 3"1/2.

| Connecteur 5"1/4 |  | Connecteur 3"1/2 |
| --- | --- | --- |

| Broche | Couleur | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | jaune | + 12V DC |
| 2 | noir | Masse |
| 3 | noir | Masse |
| 4 | rouge | + 5V DC |

3.Connecteurs de l'interface série.

| Connecteur DB9 mâle | Connecteur DB25 mâle |
| --- | --- |

| Broche | Fonction DB9 Mâle |  | Broche | Fonction DB25 Mâle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carrier detect |  | 1 | Ground |
| 2 | Receive Data |  | 2 | Transmit Data |
| 3 | Transmit Data |  | 3 | Receive Data |
| 4 | Data Terminal Ready |  | 4 | Request to Send |
| 5 | Ground |  | 5 | Clear to Send |
| 6 | Data Set Ready |  | 6 | Data Set Ready |
| 7 | Request to Send |  | 7 | Ground |
| 8 | Clear to Send |  | 8 | Carrier detect |
| 9 | Ring Indication |  | 9 | Check Modem |
|  |  |  | 20 | Data Terminal Ready |
|  |  |  | 22 | Ring Indication |

4.Connecteur de l'interface parallèle.

Connecteur DB25 femelle

| Broche | Fonction DB25 Femelle |  | Broche | Fonction DB25 Femelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strobe |  | 14 | Autofeed |
| 2 | Bit 1 |  | 15 | Error |
| 3 | Bit 2 |  | 16 | Reset imprimante |
| 4 | Bit 3 |  | 17 | Select in |
| 5 | Bit 4 |  | 18 | Masse |
| 6 | Bit 5 |  | 19 | Masse |
| 7 | Bit 6 |  | 20 | Masse |
| 8 | Bit 7 |  | 21 | Masse |
| 9 | Bit 8 |  | 22 | Masse |
| 10 | Acknowledge |  | 23 | Masse |
| 11 | Busy |  | 24 | Masse |
| 12 | Paper out |  | 25 | Masse |
| 13 | Select out |  |  |  |

5.Connecteurs de l'interface graphique.

| Connecteur DB15 femelle |  | Connecteur DB9 femelle |
| --- | --- | --- |

| Broche | DB15 VGA | Broche | DB9 VGA/EGA | DB9 CGA | DB9 MDA/hercule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rouge | 1 | Masse | Masse | Masse |
| 2 | vert | 2 | 2ieme rouge | Non définit | Non définit |
| 3 | bleu | 3 | rouge | rouge | Non définit |
| 4 | Moniteur ID 2 | 4 | vert | vert | Non définit |
| 5 | Non définit | 5 | bleu | bleu | Non définit |
| 6 | Masse | 6 | 2ieme vert | Intensité | Intensité |
| 7 | Masse | 7 | 2ieme bleu | Non définit | Signal Vidéo |
| 8 | Masse | 8 | Synchronisation horizontale | Synchronisation horizontale | Synchronisation horizontale |
| 9 | Non définit | 9 | Synchronisation verticale | Synchronisation verticale | Synchronisation verticale |
| 10 | Masse |  |  |  |  |
| 11 | Moniteur ID 0 |  |  |  |  |
| 12 | Moniteur ID 1 |  |  |  |  |
| 13 | Synchronisation horizontale |  |  |  |  |
| 14 | Synchronisation verticale |  |  |  |  |
| 15 | Non définit |  |  |  |  |

6.Connecteur clavier.

| Broche | Fonction |
| --- | --- |
| 1 | Fréquence d'horloge |
| 2 | Données |
| 3 | Reset |
| 4 | Masse |
| 5 | + 5V DC |